Лист данных клапанов отсечных

|  |  | № позиции |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № установки |  |
|  | Рабочие характеристики | Условное давление | PN16 | PN25 | PN40 | PN63 | PN100 |
|  |  |  | ( | ( | ( | ( | ( |
|  |  | Диапазон температуры рабочей среды, (С | от – 40 до + 200 | от – 40 до + 225 | от – 40 до + 420 | от – 60 до + 225 |
|  |  |  | ( | ( | ( | ( |
|  |  | Условный проход | DN15 | DN25 | DN50 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 | DN250 |
|  |  |  | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
|  |  | Марка материала корпуса и обоймы | углеродистая сталь 25Л, 20 | коррозионностойкая сталь 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н9(10)Т | коррозионностойкая сталь 12Х18Н12МЗТЛ, 10Х17Н13М2(3)Т | холодостойкая сталь 20ГЛ, 09Г2С, 10Г2 |
|  |  |  | ( | ( | ( | ( |
|  |  | Тип уплотнения в затворе | ММ | МЭ |
|  |  |  | ( | ( |
|  |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-93 | А | В |
|  |  |  | ( | ( |
|  |  | Исполнительный механизм | Пневматический | Электрический |
|  |  |  | ( | ( |
|  |  | Вид действия (исполнение) | НО | НЗ | Общепромышленное исполнение | Взрывозащищенное исполнение |
|  |  |  | ( | ( | ( | ( |
|  |  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | ( - У1 | ( - У2 | ( - ХЛ1 |
|  |  | Рубашка охлаждения (обогрева) | ( - Отсутствует | ( - Имеется для параметров охлаждающей (обогревающей) среды: - температура: - давление: |
|  | Дополнительные устройства | Конечные выключатели | Пневматические | Электрические |
|  |  |  | ( | ( |
|  |  |  | ( - ВКП 6-1 | ( - Другие | ( - ВВ-3-03 (У1) | ( - КВД600 (ХЛ1) |
|  |  |  |  |  | ( - СКПЭ (У1) | ( - Другие |
|  |  | Электропневматический клапан | ( - Отсутствует | ( - РДВ-4 (У1) ( - ф. «ASCO» (У1) | ( - ЭПК-300 (ХЛ1) | ( - Другой |
|  |  |  | Эл. питание: | ( - ( 24 В | ( - ( 220 В, 50 Гц | ( - Другое |
|  |  | Фильтр-стабилизатор | ( - Отсутствует | ( - ФСДВ-10-У1 (У1) | ( - РДФ-300 (ХЛ1) | ( - Другой |
|  |  | Ручной дублер | ( - Отсутствует | ( - Боковой ручной дублер | ( - Другой |
|  |  | Электропривод | ( - МЭП - IIВТ4 (У2) | ( - ф. «AUMA» (У1) | ( - Другой |
| Примечание – При выборе «Другой» - необходимо указать тип или значение. |